表1

受检工程基本情况表

# 工程所在地：

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 |  |
| 施工许可证号 |  | 开工日期 |  |
| 建设规模 | 平方米 | 建筑层数 |  |
| 结构类型 |  | 形象进度 |  |
| 质量责任主体和有关机构 |
| 单位 | 单位名称 | 单位资质 | 项目负责人姓名 | 项目负责人资格 |
| 建设单位 |  |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |
| 施工图审查机构 |  |  |  |  |
| 质量检测机构 |  |  |  |  |
| 备 注 |  |

检查组成员签字：                            检查日期：

表2

工程建设强制性标准执行情况检查表

（施工部分）

|  | 检查项目 | 检查内容和方法 | 评价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 基本符合 | 不符合 |  |
| 一、工程资料 |
| 1 | 技术交底、施工日志 | 技术交底和施工日志应记录详实 |  |  |  |  |
| 2 | 原材料、成品、半成品、构配件质量有证明文件和试验报告 | 结构用水泥、钢筋、外加剂、预拌混凝土、防水材料、砂、石、砖、砌块、预应力混凝土的锚具、夹具等质量有合格证明文件和试验（检验）报告单，对重要工程使用砂、石应进行碱活性试验，预制构件应进行结构性能检测，砌筑砂浆中掺入有机塑化剂的应有型式检验报告 |  |  |  |  |
| 3 | 见证取样和送检记录 | 承重结构用水泥及外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、承重墙的砖、砌块和防水材料等见证取样和送检记录资料及相关试验（检验）报告单 |  |  |  |  |
| 4 | 现场计量器具的运行状况 | 水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺的计量检定证书 |  |  |  |  |
| 5 | 施工图设计文件修改、变更、洽商、交底 | 施工图设计文件修改、变更、洽商、交底应符合程序，记录完整。 |  |  |  |  |
| 6 | 施工试验报告（记录） | 混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定、钢筋焊接、机械连接、钢结构焊缝质量检测报告、基桩检测报告、回填土检验报告等。 |  |  |  |  |
| 7 | 施工记录 | 工程定位、基槽验线、楼层标高、轴线、垂直度、沉降观测等测量复核记录；混凝土施工记录；预应力张拉、灌浆记录；桩基施工记录应内容完整、记录真实。 |  |  |  |  |
| 8 | 质量验收记录 | 检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整，参与验收人员应具有相应资格。 |  |  |  |  |
| 二、地基基础 |
| 9 | 地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验 | 地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验方法和数量应符合要求。 |  |  |  |  |
| 10 | 桩位偏差、桩顶标高、试件强度 | 偏差和试件留置数量应符合要求。 |  |  |  |  |
| 11 | 基坑施工 | 基坑专项施工方案，深基坑专项论证方案，基坑周边严禁超堆荷载，基坑（槽）开挖对周围建筑物的影响及监控 |  |  |  |  |
| 三、混凝土结构 |
| 12 | 模板与支架的设计 | 模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，高支模应有专家论证方案 |  |  |  |  |
| 13 | 受力钢筋品种、级别、规格和数量 | 对照施工图检查。 |  |  |  |  |
| 14 | 钢筋代换 | 当钢筋的品种、级别或规格需作变更时，应办理设计变更文件。 |  |  |  |  |
| 15 | 钢筋的加工、绑扎和连接 | 加工、绑扎质量是否满足要求，连接方式和连接质量 |  |  |  |  |
| 16 | 钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度 | 检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度。 |  |  |  |  |
| 17 | 预应力钢筋 | 检查预应力筋张拉锚固，外露预应力筋的处理及锚具封闭 |  |  |  |  |
| 18 | 混凝土强度和试块留置 | 检查现场混凝土配合比实际应用情况，计量器具设置应用，预拌混凝土的坍落度，混凝土试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等。 |  |  |  |  |
| 19 | 混凝土的外观质量和尺寸偏差 | 检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差 |  |  |  |  |
| 四、砌体结构 |
| 20 | 砌筑砂浆强度和试块留置 | 检查现场砂浆配合比实际应用情况，严禁使用脱水硬化的石灰膏，检查计量器具设置应用，砌筑砂浆稠度、分层度，砂浆试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等。 |  |  |  |  |
| 21 | 小砌块质量 | 施工时所用小砌块的产品龄期不应小于28天，承重墙体严禁使用断裂小砌块，小砌块应底面朝上反砌于墙上。 |  |  |  |  |
| 22 | 墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式 | 墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑，临时间断处应砌成斜槎，抗震设防地区设置拉结筋情况 |  |  |  |  |
| 23 | 灰缝厚度及砂浆饱满度 | 用尺量检查10皮砖灰缝厚度，用百格网检查作业面的砂浆饱满度。 |  |  |  |  |
| 24 | 预制承重构件安装 | 观察检查已安装的预制承重构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况。 |  |  |  |  |
| 25 | 施工荷载控制 | 观察检查楼层堆载情况 |  |  |  |  |
| 26 | 构造措施 | 构造柱、圈梁设置情况 |  |  |  |  |
| 结果统计 | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 |

检查组成员签字：                            检查日期：

表3

工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表

|  | 序号 | 检 查 项 目 | 检 查 情 况 | 评 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 设 单 位 | 1 | 施工前办理质量监督手续情况 | 按规定办理 未按规定办理 | □符合 □不符合 |
|  | 2 | 施工前办理施工图设计文件审查情况 | 按规定办理 未按规定办理 | □符合 □不符合 |
|  | 3 | 施工前办理施工许可(开工报告)情况 | 按规定办理 未按规定办理 | □符合 □不符合 |
|  | 4 | 按规定委托监理情况 | 按规定委托 未按规定委托 | □符合 □不符合 |
|  | 5 | 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况 | 按规定组织 未按规定组织 | □符合 □不符合 |
|  | 6 | 原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况 | 按要求重新报审 未重新报审 | □符合 □不符合 |
| 勘 察 设 计 单 位 | 7 | 勘察单位资质情况 | 单位资质符合相应要求 单位资质不符合相应要求 | □符合 □不符合 |
|  | 8 | 设计单位资质情况 | 单位资质符合相应要求 单位资质不符合相应要求 | □符合 □不符合 |
|  | 9 | 参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收情况 | 全部参加验收工作 部分参加验收工作 未参加任何验收工作 | □符合 □基本符合 □不符合 |
|  | 10 | 签发设计修改变更、技术洽商通知情况 | 全部签发 签发主要的设计变更、技术洽商通知 没有签发 | □符合 □基本符合 □不符合 |
|  | 11 | 参加有关工程质量问题的处理情况 | 参加有关工程质量问题的处理 未参加有关工程质量问题的处理 | □符合 □不符合 |
| 施 工 单 位 | 12 | 单位资质情况 | 单位资质符合相应要求 单位资质不符合相应要求 | □符合 □不符合 |
|  | 13 | 项目经理资格和到位情况 | 项目经理资格符合相应要求，人员到位 项目经理资格符合相应要求，但人员没到位 项目经理资格不符合相应要求 | □符合 □基本符合 □不符合 |
|  | 14 | 主要专业工种操作人员上岗资格、配备及到位情况 | 主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定，工种配备到位 主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定，工种配备不到位 主要专业工种操作人员上岗资格不符合相应规定 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 施 工 单 位 | 15 | 施工组织设计或施工方案审批及执行情况 | 按管理制度审批，并严格执行 按管理制度审批，但执行过程中有偏差 审批程序混乱，不按施工组织设计或施工方案执行 | □符合 □基本符合 □不符合 |
|  | 16 | 施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况 | 按规定配置 配置不全 没按规定配置 | □符合 □基本符合 □不符合 |
|  | 17 | 工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况 | 严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施 不严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施 不按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施 | □符合 □基本符合 □不符合 |
|  | 18 | 质量问题和质量事故处理情况 | 处理及时，整改措施有效 处理及时，但整改不到位 未及时处理 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 监 理 单 位 | 19 | 单位资质情况 | 单位资质符合相应要求 单位资质不符合相应要求 | □符合 □不符合 |
|  | 20 | 总监理工程师资格及到位情况 | 总监理工程师资格符合相应要求，人员到位 总监理工程师资格符合相应要求，但人员没到位 总监理工程师资格不符合相应要求 | □符合 □基本符合 □不符合 |
|  | 21 | 监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况 | 按规定编制、审批，并严格执行 按规定编制、审批，但执行不认真 未按规定编制、审批 | □符合 □基本符合 □不符合 |
|  | 22 | 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况 | 认真进行审查 不认真进行审查 未进行审查 | □符合 □基本符合 □不符合 |
|  | 23 | 对分包单位的资质进行核查情况 | 严格进行核查 不严格进行审查 未进行核查 | □符合 □基本符合 □不符合 |
|  | 24 | 见证取样制度的实施情况 | 严格实施见证取样制度 不严格实施见证取样制度 未实施见证取样制度 | □符合 □基本符合 □不符合 |
|  | 25 | 对重点部位、关键工序实施旁站监理情况 | 严格按规定实施旁站监理 实施旁站监理，但不严格到位 未实施旁站监理 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 监 理 单 位 | 26 | 检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况 | 严格按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收 不严格按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收 不按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收 | □符合 □基本符合 □不符合 |
|  | 27 | 质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况 | 质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全 质量问题通知单签发手续不全，质量问题整改结果的复查资料不全 不按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 工 程 质 量 检 测 机 构 | 28 | 是否超出资质范围从事检测活动 | 在资质范围内承接任务 超出资质范围承接任务 | □符合 □不符合 |
|  | 29 | 检测报告形成程序、数据及结论的符合性程度 | 检测报告严格按规定、按程序审批 出具虚假检测报告 | □符合 □不符合 |
| 施工图审查机构 | 30 | 是否超越认定的审查范围 | 严格在认定的审查范围从事审查工作 超越认定的审查范围从事审查工作 | □符合 □不符合 |
|  | 31 | 是否按国家规定的审查内容进行审查 | 严格按国家规定进行施工图审查 存在错审、漏审 | □符合 □不符合 |
| 结 果 统 计 | 建设单位 | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 |
|  | 勘察设计单位 | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 |
|  | 施工单位 | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 |
|  | 监理单位 | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 |
|  | 工程质量检测机构 | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 |
|  | 施工图审查机构 | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 |
|  | 合计 | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 |

检查组成员签字：                            检查日期：

表4

建筑安全检查表

| 序号 | 项目分类 | 检查项目 | 基本情况及存在的问题 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业及工程项目安全管理相关工作情况 | “安全年”、建筑安全专项整治、“打非”行动等活动部署落实情况 |  |  |
| 2 |  | 危险性较大的分部分项工程安全管理情况 |  |  |
| 3 |  | 安全生产培训及相关人员持证上岗情况 |  |  |
| 4 | 施工现场安全防护情况 | 基坑安全防护 |  |  |
| 5 |  | 洞口临边防护 |  |  |
| 6 |  | 脚手架安全防护 |  |  |

注：1.表中第4、5、6项依据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99)等施工安全技术标准规

范进行检查。

2.表中评价一列，请按照检查情况，结合相关标准要求，填写“符合”或“不符合”。

检查组成员签字：                            检查日期：

受检工程一览表

设区市：                                                                                            表5

| 序 号 | 工 程 名 称 | 工程类型 | 建筑规模 | 是否发放 执法建议书 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |